安徽省第五届“徽匠”建筑技能大赛

油

漆

工

实

际

操

作

比

赛

方

案

安徽省第五届“徽匠”建筑技能大赛组委会

二○一一年九月

一、比赛赛场规则

- 选手应在前30分钟带上自备的工具持参赛证、身份证入赛场指定区域，并抽签登记，确定序号和工位号，迟到30分钟不得入场。

- 除参赛选手及大赛赛场工作人员外，其余人员一律不得进入赛场。

- 听从工作人员指挥，按顺序进入工位，做好准备工作，同时对此赛工位设备是否完好等情况确认，如有缺少、损坏和安全隐患等问题，及时向裁判人员报告。

- 比赛信号发出后，方可作业。不服从裁判人员指挥，不遵守安全操作规程造成的一切后果由选手本人承担。

- 根据面积、配料单及现场材料，一次性领料。

- 如遇试卷（图纸）复印或字迹不清等问题，应在本工位及时向裁判人员询问。但不得询问题意。工艺和作业方法等问题。

- 选手违反大赛规定或有其他犯规行为，一经确认，取消参赛资格及成绩。

- 比赛过程中因设备故障等非选手因素造成的时间耽搁，由大赛裁判组确认，比赛酌情后延。

- 选手完成作品后，应及时收尾整理、退料、清理场地，申报作品完成，并将试卷放好，作品摆放至指定区域。选手也应该到指定区域等待，不得干扰他人，待该场地比赛结束时方可离场。比赛结束信号发出后，所有选手立即停止作业，离开赛场，严禁将试卷（图纸）、试件带离赛场。

二、自带工具清单

| 序号 | 工具名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶刮板 |  | 1个 |  |
| 2 | 小铁板 |  | 1个 |  |
| 3 | 铝合金靠尺 |  | 1个 |  |
| 4 | 铲刀 |  | 1个 |  |
| 5 | 油漆刷（羊毛刷） |  | 1个 |  |
| 6 | 辊具（细花） |  | 1个 |  |
| 7 | 电动搅拌器 |  | 1个 |  |
| 8 | 塑料桶、 小桶（刷阴角） |  | 2个 | 搅拌腻子用 |
| 9 | 插座线及插头 |  | 1个 | 搅拌腻子用 |
| 10 | 钢卷尺 |  | 1把 | 搅拌腻子用 |
| 11 | 墨线盒或粉线袋 |  | 1套 |  |
| 12 | 水泥钉 |  | 若干 |  |
| 13 | 铅笔 |  | 1支 |  |
| 14 | 砂纸 |  | 若干张 |  |
| 15 | 卡勾铁 |  | 3个 |  |
| 16 | 胶带 |  | 1卷 |  |
| 选手认为还需配备的工、器具 |  |

三、备料清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 合计数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水桶 |  | 1只/人 |  |  |
| 2 | 马凳、脚手板 |  | 1副/工位 |  |  |
| 3 | 垂直度检测靠尺 | 2M | 1把 |  |  |
| 4 | 直角检测尺 |  | 1把 |  |  |
| 5 | 钢卷尺 | 长3M | 1把 |  |  |
| 6 | 红外线水平仪 |  | 1个 |  |  |
| 7 | 内墙成品腻子粉 | kg | 40/工位 |  |  |
| 8 | 乳胶漆 | kg | 10/工位 |  |  |

四、实操比赛试题

操作应注意事项：

一、抹灰工墙面的应干燥，含水率不得大于10%。

二、施涂环境温度应在5-35℃之间。

三、施涂时，乳胶漆稠度过稠难以刷均，可以适度清水，加水量根据乳胶漆的质量决定，最多加水量不能超过20%。

四、施涂时必须搅拌均匀，乳胶漆有触度性，看起来很稠，一经搅拌稠度变稀。

五、比赛时间：第一天下午基层处理1.5小时，次日上午比赛时间3小时。

六、因时间有限，根据现场，裁判员可适当做比赛试题调整，完成主要工序，对选手评分。

安徽省第五届“徽匠”建筑技能大赛

油漆工实操考核项目及评分标准

工位号：                               参赛证号：

| 序号 | 测 定 项 目 | 评 分 标 准 | 标准分 | 检 测 点 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 基层处理 | 是否用铲刀或砂纸铲除或打磨表面灰砂、污迹等杂物。没处理不得分 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查基层是否有空鼓。现场大锤得1分，小锤得2分，无锤不得分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一底两打磨一面工序 | 四道工序，每少一道工序扣1分 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 批刮腻子 | 采用竖批得3分，横批得2分，无规则得1分 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 乳胶漆加水 | 超过20%不得分，不超过得2分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 表面无起皮、起壳、鼓泡现象 | 距1米正视，检查4个点，每面墙一个点，发现一处扣1分 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 表面无明显透底、色偏差、泛碱、返色 | 距1.米正视，检查4个点，每面墙一个点，发现一处扣1分 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 无砂眼、流坠、粒子 | 距1米正视，检查4个点，每面墙一个点，发现一处扣1分 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 涂装均匀、不留刷迹、刷顺刷通 | 距1米正视，检查4处，每面墙一处，发现一处扣2分 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 表面平整、无漏涂、掉粉 | 手摸4处，每面墙一处，一处不符合扣2分 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 两墙面交接处阴角顺直 | 检查4个点，误差不超过2㎜，一个点不符合扣2分 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 门洞口阳角，柱两侧阳角顺直 | 检查6个点，每面阳角两个点，误差不超过2㎜，一个点不符合扣2分 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 工作面上下口平直 | 观察检查作业面上下平直，一处不平直扣1分 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 成品保护 | 检查施工面的成品，发现一处污染扣1分，扣完为止 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 文明施工 | 工完料清，场地整洁，每次1分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 比赛现场禁止吸烟，发现一次不得分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打磨腻子时戴口罩，两次打磨，一次不戴扣1分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工完毕身体、衣服清洁。发现3处（含3处）以上五处以下得1分，超过五处不得分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 安全事故 | 现场有安全事故不得分 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 节约材料 | 两次用料，每次2分，发现搅拌料浪费的每次扣2分（以一次性纸杯为标准） | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 工效 | 操作时间为4小时，两道工序必须在规定时间内完成得5分。两道工序累计时间每提前10分钟加1分，加满为止。每道工序不按规定时间完成，工效就得0分。 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 合 计 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |