安徽省第八届“徽匠”建筑技能大赛

镶

贴

工

实

操

竞

赛

方

案

安徽省第八届“徽匠”建筑技能大赛组委会

二〇一四年八月

一、实操比赛赛场规则

一、选手应提前30分钟带上自备工具持参赛证、身份证入赛场指定区域，并抽签登记，确定参赛序号和工位号，迟到30分钟不得入场。

二、除参赛选手及大赛赛场工作人员外，其余人员一律不得进入赛场。

三、听从工作人员指挥，按顺序进入工位，做好准备工作，同时对比赛工位设备是否完好等情况确认，如有缺少、损坏和安全隐患等问题，及时向裁判人员报告。

四、比赛信号发出后，方可作业。不遵守安全操作规程，不服从裁判人员指挥，裁判组将给予警告，直至取消比赛资格。

五、根据图纸、配料单及现场材料，一次性领料。

六、如遇试卷（图纸）复印或字迹不清等问题，应在本工位及时向裁判人员询问。但不得询问题意、工艺和作业方法等问题。

七、选手违反大赛规定或有其他犯规行为，一经确认，取消参赛资格及成绩。

八、比赛过程中因设备故障等非选手因素造成的时间耽搁，由大赛裁判组确认，比赛酌情后延。

九、辅助工只能做辅助事务，如打水、拌砂浆、浸泡面砖、弹线、清洁工作，不得协助镶贴、切割、勾缝。

十、选手完成作品后，应及时收尾整理、退料、清理场地，申报作品完后，离开比赛现场，到指定区域等待，不得干扰他人。

| 二、选手自带工(器）具清单 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| 1 | 小扫帚、平锹、小砂筛、钢丝刷 |  | 把 | 各1 |  |
| 2 | 水舀、灰桶、 |  | 只 | 各1 |  |
| 3 | 铁抹子、抄灰板、 |  | 只 | 各1 |  |
| 4 | 橡皮锤、毛刷 |  | 把 | 各1 |  |
| 5 | 水平尺、线坠 |  | 把（套） | 各1 |  |
| 6 | 钢卷尺、角尺 |  | 把 | 各1 |  |
| 7 | 墨线盒或粉线包 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 红蓝铅笔、美工刀 |  | 支 | 各1 |  |
| 9 | 水泥钉 |  | 根 | 若干 |  |
| 10 | 棉线或尼龙线 |  | m | 若干 |  |
| 11 | 开刀、钩针 |  | 把（根） | 各1 |  |
| 12 | 抹布或海绵 |  | 块 | 若干 |  |
| 13 | 多用电源插座 |  | 只 | 1 |  |
| 14 | 防护用品（口罩、手套等） |  |  | 若干 |  |
| 选手认为还需配备的工、器具自行配带。 |
| 注：每位选手自带1名辅助工，辅助工只能做辅助事务，如打水、拌砂浆、浸泡面砖、弹线、清洁工作，不得协助镶贴、切割、勾缝。 |

| 三、备料清单 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数 量 | 合计数量 | 备 注 |
| 1 | 大水桶 |  | / | 38只 | 施工用水： 每两工位公用一只 |
| 2 | 白色面砖 | 240mm×60mm | 150块 | 5700块 | 共38个工位 |
| 3 | 红色面砖 | 240mm×60mm | 30块 | 1140块 |  |
| 4 | 水泥 | 32.5级 | 1袋 | 38袋 |  |
| 5 | 黄砂 | 中砂 | 15kg/人 | 570kg |  |
| 6 | 钢卷尺 | 长度2m | / | 12把 | 检测工具 |
| 7 | 钢直尺 |  | / | 2把 |  |
| 8 | 2 m靠尺 |  | / | 2把 |  |
| 9 | 楔形塞尺 |  | / | 2把 |  |
| 10 | 直角检测尺 |  | / | 2把 |  |

安徽省第八届“徽匠”建筑技能大赛

赛场记录表

日期：    年   月   日,时间：    时   分至   时    分

竞赛工种：

| 应到人数 |  | 实到人数 |  | 缺考人数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比赛情况记录 |  |
| 记录人 |  | 裁判人员签字 |  |

四、镶贴工实操比赛试题图案

说明：

1、本图所有标注尺寸均为mm；

2、墙面砖镶贴的尺寸长1710×高1116，柱面侧面尺寸240×高1116，正面尺寸长486×高1116，具体尺寸见上图。

3、面砖镶贴缝宽为6mm，原浆勾缝，缝为凹半椭圆缝，深度为3mm，不允许使用厘米卡子。

4、面砖颜色以白色为主色，中间用红色面砖镶贴“匠”字图案。

5、柱侧面砖压在墙面砖上，阴角为90°直角，阳角采用45°碰角处理。

6、面砖错缝镶贴，错缝竖缝应垂直对齐，柱面砖镶贴采用对缝镶贴，镶贴面砖四周外围边角灰浆应饱满、整齐、满足垂直、方正要求。

7、面砖在镶贴前用要水浸泡，镶贴时依据图案尺寸自行弹线分割镶贴。

8、辅助工只能做辅助事务，如打水、拌砂浆、浸泡面砖、弹线、清洁工作，不得协助镶贴、切割、勾缝。

９、辅助工如做职责之外的工作，每被警告一次扣２分。

10、操作时间为150分钟（2.5小时）。

五、镶贴工实操评分标准

工位号：                             选手姓名：

| 序号 | 考核项目 | 检查 方法 | 测数（处） | 允许 偏差 | 评分表准 | 满分 | 评 分 点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 排砖、图案设计 | 观察 | 全面 检查 |  | 每一处不符合扣5分，扣完为止 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 图案尺寸 | 尺量 | 5 | ±2mm | 以图纸尺寸，大面长2点，大面、阴、阳角高各1点 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 空 鼓 | 撬面砖 | 4 |  | 打开2块，上口和侧面检查，有一处不饱满、密实扣2分 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 立面垂 直度 | 2m靠尺 | 抽查 4点 | ±2mm | 大面2处，柱正面、侧面各1处， 每点不合格扣2分 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 表面平 整度 | 2m靠尺、 塞尺 | 抽查 4点 | ±2mm | 墙面上、下和45°检查，每点不合格扣2分 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 阴角方正 | 直角尺 | 抽查 3点 | ±2mm | 阴角上、中、下三点，每点不合格扣2分 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 阳角方正 | 直角尺 | 抽查 3点 | ±2mm | 阳角上、中、下三点，每点不合格扣2分 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 缝格平直、宽度 | 拉通线、 尺量 | 抽查 4点 | ±1mm | 大面横缝2处，大面、柱面竖缝各1处，每点不合格扣2分 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 边角整齐 | 成品 观察 | 检查 2处 |  | 边角整齐2处、阴角顺直1处、每处不合格扣2分 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 接缝顺畅紧密 | 成品 观察 | 全面 检查 |  | 阴、阳角拼缝紧密2处，红白砖接缝1处，每点不合格扣2分 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 接缝高低差 | 钢直尺、 塞尺 | 抽检 3点 | 0.5mm | 大面2点、柱面一点，每点不合格扣2分 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 材料节约 | 结果 检查 |  |  | 出现返工现象的扣2分；面砖浪费2块（从第3块计）以上每多一块扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 安全生产 | 过程 观察 | 安全帽 |  | 有事故扣5分，有不安全生产行为发现一次扣2分，扣完为止 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 文明施工 | 过程 观察 | 抽烟、场清 |  | 有不文明施工行为发现一次扣2分，场完不料清扣5分 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 工效 | 结果 计算 |  |  | 按时完成得3分，每提前15分钟加1分，不足15分钟不计，加满为止 | 5 |  |  |  |  |  |  |

裁判员签字：                                           日   期：2014年   月   日